ТЕХНІЧНИЙ      ПАСПОРТ

Твердопаливний котел

"TEPLOSFERA LONG"

L-15

L-20

L-30

L-40

L-50

L-60

м.Новий Розділ 2018р.

Твердопаливний котел

"TEPLOSFERA LONG"

.

Призначення

Опалювальний котел призначений для обігріву житлових будинків, будівель громадського, виробничого призначення тощо, які обладнані водяними опалювальними системами. Паливом для котла є деревина (дрова) або брикети (з тирси, торфу і т.п.). Рекомендується топити сухою деревиною (20%) вологості. Можна топити дрібними деревними відходами та тирсою (до 30%), перемішуючи їх з дровами.

У котлі змонтовані контрольно-регулюючі прилади автоматично підтримують встановлену температуру теплоносія (води), забезпечують економічну роботу котла та безпечну його експлуатацію.

Котел даного типу сконструйований таким чином, щоб в топку можна було завантажити багато дров, а горіння відбувалося б досить інтенсивно, не по всій висоті завантаження дров, а тільки у верхній її частині.

ПЕРЕВАГИ ТА ВІДМІННІ РИСИ

- Основна відмінна риса котла: при дуже повільному згорянні дров в котлі, коефіцієнт корисної дії його залишається високим.

- Стабільний і оптимальний режим дії котла: мінімальний - 7 годин, максимальний - 34 години. Режим часу горіння можна продовжити. Це залежить від ізоляційних властивостей опалюваних приміщень, якості опалювальної системи, виду палива і т.д

- Камера підігріву повітря та додатковий рекуператор під обшивкою котла забезпечує підігрів повітря, що надходить в місце горіння. Так поліпшується якість горіння.

- Повне згоряння палива забезпечує економне витрачання палива.

- Золу достатньо видаляти 2-3 рази на місяць.

- Котел виконаний у формі циліндра, що дозволяє легко витримати різницю тиску на стінки котла, тому продовжується термін служби котла.

- Висота котла досить імпозантна, але в котельні він займає дуже мало місця.

СХЕМА КОТЛА "TEPLOSFERA LONG "

1. Камера згоряння; 
2. Водний контур теплообмінника; 
3. Теплоізоляційна оболонка; 
4. Захисний (облицювальний) корпус; 
5. Ніжки котла; 
6. Дно котла;

7. Підключення води, що

подається(внутрішня різьба);
8. Підключення зворотної води

(внутрішня різьба); 
9. Підключення термометра

котла (внутрішня різьба); 
10. Блок роликів;
11. Підйомний трос труби подачі повітря; 
12. Дверцята завантаження дров; 
13. Дверцята для очищення золи; 
14. Короб забору повітря з шибером;
15. Підключення димоходу; 
16. Розподільник повітря;

17.Турбонагнітач повітря;
18. Камера підігріву повітря;

19. Заслінка для установки потужності;
20. Болт для фіксування заслінки потужності;
21. Труба подачі повітря (телескоп); 
22. Шуруп для зачепа розподільника повітря;

23. Шплінт;

24. Гак для фіксування підйомного троса;

25. Димовий шибер.

рис.1

Відмінна риса способу спалювання твердого палива полягає в тому, що завантажене паливо розпалюється зверху, повітря подається в камеру згоряння і розподіляється зверху котла вниз. Повітря подається по трубі, на кінці якої розміщений розподільник повітря, який спирається на осередок горіння і спускається вниз при зменшенні кількості палива в камері згоряння.

Камера згоряння (1) має подвійну стінку, в якій знаходиться ємність (водний контур) заповнена водою (2). У нижній частині камери підігріву повітря (18) знаходиться отвір, в який вставлена ​​вільно вниз-вгору переміщається труба подачі повітря (21). У нижній частині труби, за допомогою втулки (22), прикріплений розподільник повітря (16), який розподіляє, подаючи вже підігріте повітря до вогнища згоряння палива. Розподільник повітря (16) спирається на верхню частину завантажених дров і опускається вниз котла разом з палаючим паливом.

Таблиця: тех.характеристики котла "TEPLOSFERA LONG "

| Модель котла "TEPLOSFERA LONG" | Од. | L-15 | L-20 | L-30 | L-40 | L-50 | L-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність | кВт | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Об'єм води в котлі | л | 43 | 52 | 58 | 67 | 77 | 88 |
| Висота завантаження | мм | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Діаметр завантаження | мм | 510 | 510 | 560 | 650 | 750 | 850 |
| Об'єм завантаження | л | 185 | 235 | 285 | 390 | 510 | 650 |
| Висота котла (з облицюванням) | мм | 1770 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Діаметр котла (з облицюванням) | мм | 640 | 640 | 690 | 780 | 880 | 980 |
| Маса котла, (не більше) | кг | 280 | 320 | 360 | 410 | 490 | 580 |
| Розмір димоходу | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Від підлоги до центру труби виведення димоходу котла | мм | 1380 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Діаметр з'єднувальних патрубків | дюйм | 2’ | 2’ | 2' | 2' | 2' | 2’ |
| Робочий тиск води в системі | бар | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Мах. температура води в котлі | o C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тяга в димохід за котлом | Па | 20-25 | 20-25 | 23-28 | 23-28 | 25-30 | 25-30 |
| Розмір завантажувального отвору | мм | 250х 310 | 250х 310 | 270х 340 | 270х 340 | 270х 340 | 290х 370 |

Вологість дров повинна бути не більше 20%, при експлуатації котла відповідно до вимог і умов цього паспорта. Рекомендована товщина дров 50-80 мм. Дрова товщиною 80-100 мм повинні бути хоча б один раз розколоті.

Монтаж

Приміщення, в якому можна встановити котел, повинно бути мінімум 10см вище ніж висота котла.

Підлога повинна бути з бетонну (хоча б у тому місці, де буде стояти котел). Приміщення повинно бути більше 4 кв. м., обов'язково повинно бути ізольовано від опалювальних житлових приміщень. Приміщення має мати хороший приплив свіжого повітря. Має бути постійно відкрите вікно або пророблений отвір мінімум

10х10см. -100 см2. Котел ставиться безпосередньо на бетонну підлогу, а утворилися між підлогою і котлом просвіти заповнюються жароміцним силіконом зовні, розчином вапна і цементу зсередини.

При приєднанні димоходу котла до димової труби необхідно передбачити можливість чищення сажі між котлом і димарем. Труба повинна бути металевою, а її внутрішній діаметр повинен бути не менше зовнішнього діаметра отвору виведення диму котла. Для поліпшення тяги сполучна труба між котлом і димарем повинна монтуватися з нахилом у бік котла.

Всі з'єднання повинні бути ретельно ущільнені стійким до високих температур матеріалом.

Після монтажу НЕОБХІДНО нижню частину котла(зольника ) залити бетоном або виложити шамотною цеглою.

Рекомендована  схема підключення котла до опалювальної системи

ПІДГОТОВКА ДО РОЗПАЛЮВАННЯ

Після заповнення опалювальної системи і котла водою, перевірте герметичність всієї системи. Це проробіть перед розпалюванням котла і після його розпалювання, коли котел досягне нормальний робочий режим.

Перевірте, чи щільно закриті нижні дверцята очищення золи котла (рис.1, № 13). Перед завантаженням дров в камеру згоряння котла, обов'язково підійміть розподільник повітря (рис.1, № 16). Кільце, що висить в кінці троса (праворуч) над дверцятами завантаження дров, потрібно плавно тягнути вниз і начепити на гак для фіксування троса (рис.1, № 24) в нижній частині котла. Необхідно за допомогою ручки регулятора тяги (з поворотом її по напрямку до мітки 30 0 С) повністю закрити заслінку подачі повітря (рис.1, № 14).

Через дверцята завантаження дров (рис.1, № 12) в камеру згоряння котла (рис.1 № 1) кидайте дрова. Намагайтеся, щоб дрова падали горизонтально (весь час по тому ж намрямку): у середину довші, по краях коротші. Не рекомендується, щоб в середину поліна падали перпендикулярно, таким чином можна заповнити края. Простори між дровами можна заповнити тирсою або іншим дрібним сипучим паливом. Особливо добре підходить тирса пресована у вигляді гранул. Паливо завантажується приблизно до нижнього ребра дверцят завантаження дров. Тоді, ближче до дверцят (краще по всій площі) кладеться папір і, знявши кільце з гака фіксації підйомного троса, плавно спускаємо розподільник повітря вниз, щоб він лежав на верху завантажених дров.

Після чого дрібно наколотими дровами, трісками обкладає розподільник повітря шаром товщиною

приблизно 10-15 см з усіх сторін і запалюємо. Дверцята завантаження палива відкриваються, залишаючи щілину шириною 2-5 см. Коли паливо добре розгорається, за допомогою ручки регулятора тяги встановлюється бажана робоча температура котла і дверцята завантаження дров негайно закриваються.

Увага! Забороняється складувати дрова в котлі. Завантаживши дрова, необхідно їх запалити.

Класти дрова, тріски на розподільник повітря можна тільки при розпалюванні дров в камері згоряння.

Під час горіння кидати дрова, не піднявши розподільника повітря, суворо забороняється. Також забороняється пускати повітря під час розпалювання і горіння через нижню дверцята для очищення золи. Не рекомендується довго тримати відкритою дверцята завантаження дров при розпалюванні, а тим більше під час горіння дров в котлі. Тоді більше витрачається палива, неправильно розподіляється повітря в камері згоряння. Під час горіння не можна піднімати розподільник повітря. Б'ючи розм'якшеним спекою розподільником повітря по дровам, його зігнете.

| Дефекти | Причина | Усунення дефектів |
| --- | --- | --- |
| Котел не досягає зазначеної потужності і не гріє воду до заданої температури | В системі мало води; Велика потужність насоса; Потужність котла не відрегульована відповідно з опалювальною системою Неякісне паливо (велика вологість палива, великі дрова); Не вистачає притоку повітря для горіння; Неправильно відрегульований шибер; регулятор тяги; Забруднені поверхні тепловіддачі котла; Погана тяга димової труби; несправний розподільник повітря. | Доповнити; Відрегулювати момент спрацьовування насоса; Вина проекту опалювальної системи; Використовувати сухе паливо, розколоти колоди; Забезпечити приплив повітря; Відрегулювати; Очистити; Очистити, закрити нещільності, змонтувати новий димар; Відремонтувати, замінити новим. |
| Через дверцята пробивається дим | Дверцята прилягають не щільно | Перевірити щільність прилягання дверцят, відрегулювати, при необхідності замінити ущільнюючий шнур |

ЧИСТКА КОТЛА І ДОГЛЯД ЗА НИМ

При опаленні дровами, попіл з котла треба видаляти кожен місяць. Використовуючи торф або вугілля, попіл з котла треба видаляти кожен раз перед розпалюванням. 
При зниженні тяги треба перевірити і прочистити отвір між камерою нагріву повітря (18) (рис. 1) і внутрішньою стінкою котла . Їх можна прочистити гнучкої щіткою через внутрішній отвір для диму над дверцятами завантаження палива, а також через отвір димоходу. 
Якщо правильно встановлена система опалення, справна димова труба і при експлуатації дотримані всі вказівки інструкції, котел не закупорится.
        Опустившись, розподільник повітря може набрати старого попелу, тому, зрідка необхідно перевіряти і чистити його отвори. Якщо зменшився або зник отвір між нижніми пластинками, треба зняти розподільник повітря і відновити отвір (10мм.).
       Трос підйомного механізму, щоб він не зносився, і розподільник було легше піднімати, слід змастити. Рекомендуємо змастити і гаки закриття дверцят.
Іноді треба перевірити, не розгерметизувалася чи дверцята і місце між бетонною підлогою і котлом. Негерметичні місця усуньте за допомогою вище згаданих жароміцних матеріалів. А щоб дверцята щільно закривалася, треба замінити герметизуючий матеріал.

Правила техніки безпеки

Котельня - це зона підвищеної небезпеки. Безвідповідальна поведінка може призвести до травми, отруєння, пожежі, пошкодження котла або системи опалення.

| Вимоги щодо безпеки і заборони | Наслідки у разі порушення заборон і заходи |
| --- | --- |
| 1. Не доводьте воду до кипіння | 1. Закипіла вода призведе до перегріву і осіданню котла - якщо вода в казані закипіла з незрозумілої вам причини, спочатку закрийте заслінку подачі повітря зверху, потім обережно відкрийте дверцята, тримаючи обличчя на безпечній відстані, і насипайте пісок в топку. |
| 2. Не топіть котел без води. Не доводьте тиск в системі до рівня вище 1,5 бар Не допускайте замерзання води в системі опалення і казані. | 2.Псування котлів і інших деталей систем опалення |
| 3. В котельню повинен надходити повітря зовні. | 3. Можна отруїтися; крім того котел не працює - відкрийте віконце котельні чи інакше впустіть повітря в котельню. |
| 4. Не допускайте проникнення повітря через нижні дверцята і не завантажуйте дрова через низ. | 4. Вода в котлі закипить. |
| 5. Не піднімайте розподільник повітря під час горіння | 5.Б'ючи, размягчившився від жари розподільником повітря по дровах, ви його погнете, а якщо він потрапить глибше в паливо, швидше зноситься від жару. |
| Найбільш поширені помилки під час установки |
| 1. Монтаж проводиться за схемами інших виробників котлів, в яких передбачається повернення великої кількості нагрітої води поворотний потік, нібито таким чином усувається негативний вплив конденсату. | Наслідки 1. Рясний потік охолоджує стінки камери горіння і димового отвору достатньо, щоб на них виділялася волога, хоча вона при підігріві встигає висохнути, а сажа, тим не менш, прилипає до стінок, з-за чого котел і димова труба періодично закупорюються. Усунення Необхідно встановити рекомендований потік - волога накопичується нижче каміна горіння - димові отвори завжди залишаться чистими. |
| 2. В стару самоточну систему без регулювання елементів разом з котлом встановлюється циркуляційний насос. | Наслідки 2. З-за великого потоку охолодженої води виділяється велика кількість конденсату, котельня просочується його отруйним запахом, а котел працює настільки не економно, що не вистачає потужності. Усунення Встановити балансовий кран навпаки котла або провести монтаж котельні по схемі. |
| Найбільш часті помилки при використанні котла |
| 1. Горіння відбувається при дуже сильній тязі в димоході | 1. В котлі чутна пульсація, іноді підскакує заслінка для повітря. Котел працює не дуже економно, тече конденсат, що не вистачає потужності. Повернути і зафіксувати ручку регулятора заслінки димоходу вгору так, щоб за допомогою тяги повітряна заслінка злегка прочинилися. Якщо котел купили без підключення димової труби, то досить зробити U-подібний розріз в лежне і поступово відгинати сформувався язичок, до тих пір, поки котел почне стабільно працювати |
| 2. Не змащується трос для підняття розподільника повітря. | 2. Погано піднімається розподільник повітря, зношується трос. Слід змастити солідолом або салом. |
| 3. В котлі спалюються пластикові пакувальні відходи, картонні ящики. | 3. Якщо пакувальний картон заважає горінню, то пластиковими будівельними або пакувальними відходами топити небезпечно, оскільки генеруємий дим не встигає рівномірно горіти, накопичується надлишок диму, який, вибухаючи в котлі або димової трубі, руйнує з'єднання димової труби. |
| 4. Підтримується температура котла нижче 60ºC. | 4. З-за конденсату закупорюється котел і димова труба |

Гарантійні зобов’язання

Виробник гарантує відповідність товару вимогам, зазначених у нормативних документах за вимоги дотримання споживачем правил експлуатації зазначених в експлуатаційних документах.

Гарантійний термін зберігання товару 1 рік.

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення	товару до дати визначеної виробником. Гарантійні зобов’язання виробника не діють у разі, якщо продавець продав споживачеві товар , гарантійний термін зберігання якого вже минув.

Гарантійний термін складає 2 роки.

Гарантійний термін експлуатації котла обчислюється від дати продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право у разі виявлення недоліків на заміну товару згідно з вимогами Закону України  «Про захист прав споживачів».

Якщо протягом гарантійного терміну експлуатації прилад експлуатувався з порушенням правил експлуатації або споживач не виконував рекомендації організації, яка виконала монтаж, гарантійні  зобов’язання  виробника не діють.

Умови надання гарантії

При покупці котла вимагайте правильного заповнення гарантійних  документів, перевірте зовнішнім оглядом цілісність його елементів та  комплектність. Гарантійні документи дійсні тільки в оригіналі з відміткою про дату та місце продажу, підписом продавця та штампом торгуючої організації. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу гарантійний термін експлуатації обчислюється від дати випуску виробу.

Заміна котла протягом гарантійного терміну не проводиться у випадках :

недотримання правил зберігання, транспортування,

монтажу та експлуатації приладу;

механічних пошкоджень приладу;

внесення технічних змін у прилад;

використання приладу не за призначенням.

Свідоцтво про приймання готового обладнання та проведені  перевірки і випробування.

Складається керівником складального – товарного цеху про проведені  перевірки і випробування.

Після закінчення зварних робіт проведено перевірку обладнання  зовнішнім  оглядом на предмет відсутності пошкоджень та деформації обладнання, перевірено  якість виготовлення нероз’ємних з’єднань деталей. Поверхневих і внутрішніх пошкоджень (дефектів ) не виявлено.

Обладнання  випробуване на міцність та герметичність методом пневматичного випробовування відносним тиском 450 кПа на протязі 30 хв. Після промазування  всіх нероз’ємних та роз’ємних  з’єднань мильним розчином. Порушень  цілісності котла  не виявлено. Після проведених вище описаних випробувань обладнання з зовні  покрите  лакофарбовим покриттям , виконано його теплоізоляцію та упаковку.

Котел типу ______________ серійний номер _______________

виготовлений _____________  вважати таким, що пройшов всі необхідні випробування на

виробництві та допущений до реалізації ( експлуатації ).

Керівник цеху                                          __________________

Нотатки

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Гарантійний талон

Тип, модель обладнання_________________________________________________________________

Серійний номер ______________________________________________________________

Продавець___________________________________________________________________

(назва організації)

_______________________________________________________________________                                                                         (адреса, номер телефону)

Дата вигоиовлення:_____________________ 20___ р.

Дата відгрузки: _____________________ 20___ р.

Дата продажу:_________________________________________  М.П

_____________________________________________________________________________

(П.І.Б. продавця, підпис)

Покупець______________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я)

______________________________________________________________________________

(адреса, номер телефону)

Цим підтверджую отримання комплектності упакованого обладнання, придатного для

використання, а також підтверджую згоду з гарантійними умовами

__________________________

(підпис покупця)

Акт проведення гарантійного ремонту

Тип, модель обладнання ______________________________________________________

Заводський номер__________________________ Дата Виготовлення _________________

Продавець__________________________________________________________________

Юридична адреса продавця___________________________________________________

Дата продажу_____________________________________

ПІБ продавця ________________________________  Підпис_________________________

МП

Акт проведення гарантійного ремонту

Тип, модель обладнання ______________________________________________________

Заводський номер__________________________ Дата Виготовлення _________________

Продавець__________________________________________________________________

Юридична адреса продавця___________________________________________________

Дата продажу_____________________________________

ПІБ продавця ________________________________  Підпис_________________________

МП

Виріб встановлено за адресою: ______________________________________________

Власник (ПІБ) _____________________________________________________________

Телефон Власника: ________________________________________________________

Причина несправності: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Виконані роботи: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сервісний центр: __________________________________________________________

Адреса сервісного центру: __________________________________________________

Майстер (ПІБ) _______________________________ телефон ______________________

Гарантійний ремонт відбувся.

Сторони претензій одна до одної	 не мають, що підтверджують підписами:

Підпис 					Підпис

Власника ________________    		Майстра __________________

Виріб встановлено за адресою: ________________________________

Власник (ПІБ) _____________________________________________________________

Телефон Власника: ________________________________________________________

Причина несправності: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Виконані роботи: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сервісний центр: __________________________________________________________

Адреса сервісного центру: __________________________________________________

Майстер (ПІБ) _______________________________ телефон ______________________

Гарантійний ремонт відбувся.

Сторони претензій одна до одної	 не мають, що підтверджують підписами:

Підпис 					Підпис

Власника ________________    		Майстра __________________

ТзОВ «Теплосфера Україна»

Львівська обл.., м.Новий Розділ

Прт.Шевченка, 4

Тел..:(03261)3-111-3

(067)840-94-94

Ел.адреса: teplosfera_ukr@ukr.net